# Государственный стандарт СССР ГОСТ 25957-83
"Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация.
Термины и определения"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 25 октября 1983 г. N 287)

# Mobile buildings and constructions.. Terms and definitions

Дата введения 1 июля 1984 г.

1. Классификация

2. Термины и определения

Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания и сооружения, применяемые для нужд строительства, и устанавливает их классификацию, термины и определения.

Классификация, термины и определения, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, технической и справочной литературе.

# 1. Классификация

1.1. Мобильные (инвентарные) здания и сооружения классифицируются по следующим признакам:

типу мобильности;

соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам;

функциональному назначению.

1.2. По типу мобильности мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на:

контейнерные;

сборно-разборные.

1.3. По соответствию климатических воздействиий и нагрузкам мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются по исполнению в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, снеговой и ветровой нагрузок.

1.4. По функциональному назначению мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на виды и разновидности (номенклатуру), указанные в табл. 1.

Таблица 1

┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│        Вид         │                  Разновидность                   │

├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│1. Производственные │Мастерские:                                       │

│                    │                                                  │

│                    │ремонтно-механическая;                            │

│                    │                                                  │

│                    │инструментальная;                                 │

│                    │                                                  │

│                    │электротехническая;                               │

│                    │                                                  │

│                    │санитарно-техническая;                            │

│                    │                                                  │

│                    │столярно-плотничная;                              │

│                    │                                                  │

│                    │подготовки отделочных материалов;                 │

│                    │                                                  │

│                    │арматурная;                                       │

│                    │                                                  │

│                    │диагностическая;                                  │

│                    │                                                  │

│                    │ремонта средств малой механизации;                │

│                    │                                                  │

│                    │ремонта строительных машин;                       │

│                    │                                                  │

│                    │ремонта автомобилей.                              │

│                    │                                                  │

│                    │Станция  технического   обслуживания   и   ремонта│

│                    │строительных машин и автомобилей (профилакторий). │

│                    │                                                  │

│                    │Лаборатории:                                      │

│                    │                                                  │

│                    │строительная;                                     │

│                    │                                                  │

│                    │контроля сварных соединений.                      │

│                    │                                                  │

│                    │Установки:                                        │

│                    │                                                  │

│                    │бетонорастворосмесительная со складами;           │

│                    │                                                  │

│                    │бетоносмесительная со складами;                   │

│                    │                                                  │

│                    │формования   и    термообработки    железобетонных│

│                    │изделий;                                          │

│                    │                                                  │

│                    │асфальтобетонная;                                 │

│                    │                                                  │

│                    │ацетиленовая;                                     │

│                    │                                                  │

│                    │каптажа родников;                                 │

│                    │                                                  │

│                    │водозабора из поверхностных источников;           │

│                    │                                                  │

│                    │очистки воды поверхностных источников;            │

│                    │                                                  │

│                    │обеззараживания воды;                             │

│                    │                                                  │

│                    │получения воды из твердых атмосферных осадков;    │

│                    │                                                  │

│                    │обезжелезивания воды подземных источников;        │

│                    │                                                  │

│                    │очистки сточных вод.                              │

│                    │                                                  │

│                    │Станции:                                          │

│                    │                                                  │

│                    │малярная;                                         │

│                    │                                                  │

│                    │штукатурная;                                      │

│                    │                                                  │

│                    │насосная над артезианскими скважинами;            │

│                    │                                                  │

│                    │насосная.                                         │

│                    │                                                  │

│                    │Электростанция.                                   │

│                    │                                                  │

│                    │Комплектная трансформаторная подстанция.          │

│                    │                                                  │

│                    │Водопроводная башня.                              │

│                    │                                                  │

│                    │Резервуар для воды.                               │

│                    │                                                  │

│                    │Котельная.                                        │

│                    │                                                  │

│2. Складские        │Кладовые:                                         │

│                    │                                                  │

│                    │материальная;                                     │

│                    │                                                  │

│                    │инструментально-раздаточная         нормокомплекта│

│                    │механизмов,   инструмента    и       инвентаря для│

│                    │производства работ.                               │

│                    │                                                  │

│                    │Склад материально-технический.                    │

│                    │                                                  │

│                    │Склад технилогического оборудования.              │

│                    │                                                  │

│                    │Склад цемента.                                    │

│                    │                                                  │

│                    │Склад заполнителей для бетона.                    │

│                    │                                                  │

│3. Вспомогательные  │Контора.                                          │

│                    │                                                  │

│                    │Диспетчерская.                                    │

│                    │                                                  │

│                    │Здание для проведения занятий и культурно-массовых│

│                    │мероприятий.                                      │

│                    │                                                  │

│                    │Гардеробная (с умывальной, помещением для отдыха и│

│                    │сушилкой).                                        │

│                    │                                                  │

│                    │Душевая с гардеробной.                            │

│                    │                                                  │

│                    │Здание для  кратковременного  отдыха,   обогрева и│

│                    │сушки одежды рабочих.                             │

│                    │                                                  │

│                    │Сушилка для одежды и обуви рабочих.               │

│                    │                                                  │

│                    │Уборная.                                          │

│                    │                                                  │

│                    │Уборная с комнатой для гигиены женщин.            │

│                    │                                                  │

│                    │Столовые:                                         │

│                    │                                                  │

│                    │на полуфабрикатах (доготовочная);                 │

│                    │                                                  │

│                    │раздаточная;                                      │

│                    │                                                  │

│                    │на сырье (заготовочная).                          │

│                    │                                                  │

│                    │Медпункт-изолятор.                                │

│                    │                                                  │

│4. Жилые            │Жилые дома:                                       │

│                    │                                                  │

│                    │одноквартирный;                                   │

│                    │                                                  │

│                    │многоквартирный.                                  │

│                    │                                                  │

│                    │Общежитие.                                        │

│                    │                                                  │

│5. Общественные     │Контора с радиоузлом.                             │

│                    │                                                  │

│                    │Детский ясли-сад.                                 │

│                    │                                                  │

│                    │Школа.                                            │

│                    │                                                  │

│                    │Здравпункт.                                       │

│                    │                                                  │

│                    │Фельдшерско-акушерский пункт со стационаром.      │

│                    │                                                  │

│                    │Магазин смешанной торговли (повседневного спроса).│

│                    │                                                  │

│                    │Столовая (на сырье с выпечкой хлеба).             │

│                    │                                                  │

│                    │Пекарня.                                          │

│                    │                                                  │

│                    │Приемный пункт комбината бытового обслуживания.   │

│                    │                                                  │

│                    │Комбинат бытового обслуживания                    │

│                    │                                                  │

│                    │Баня-прачечная.                                   │

│                    │                                                  │

│                    │Баня.                                             │

│                    │                                                  │

│                    │Прачечная.                                        │

│                    │                                                  │

│                    │Клуб.                                             │

│                    │                                                  │

│                    │Здравпункт с изолятором.                          │

└────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

# 2. Термины и определения

2.1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

2.3. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, недопустимые синонимы - курсивом (табл. 2).

Таблица 2

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│           Термин           │               Определение                │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│                             Общие понятия                             │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│1.  Мобильное  (инвентарное)│Здание    или    сооружение    комплектной│

│здание или сооружение       │заводской поставки,  конструкция  которого│

│Ндп.  Бытовка.   Передвижной│обеспечивает               возможность его│

│дом.              Вагон-дом.│передислокации                            │

│Вагон-общежитие. Инвентарное│                                          │

│помещение                   │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│2.      Тип      мобильности│Классификационная   категория    мобильных│

│мобильного    (инвентарного)│(инвентарных)  зданий  или   сооружений по│

│здания или сооружения       │признаку     конструктивного      решения,│

│Тип здания. Тип сооружения  │характеризуемого        продолжительностью│

│                            │перехода   их    от       передислокации к│

│                            │эксплуатации                              │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│3.  Мобильное  (инвентарное)│Мобильное   (инвентарное)       здание или│

│здание    или     сооружение│сооружение,    состоящее         из одного│

│контейнерного типа          │блок-контейнера      полной      заводской│

│Контейнерное здание.        │готовности,  передислоцируемое  на   любых│

│Контейнерное сооружение     │пригодных транспортных  средствах,  в  том│

│Ндп.   Передвижка.   Фургон.│числе на собственной ходовой части        │

│Вагон                       │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│4.  Мобильное  (инвентарное)│Мобильное   (инвентарное)       здание или│

│здание    или     сооружение│сооружение,   состоящее    из    отдельных│

│сборно-разборного типа      │блок-контейнеров,   плоских   и   линейных│

│Сборно-разборное     здание.│элементов или их сочетаний, соединенных  в│

│Сборно-разборное сооружение │конструктивную    систему         на месте│

│                            │эксплуатации                              │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│5.   Исполнение   мобильного│Классификационная   категория   мобильного│

│(инвентарного)  здания   или│(инвентарного) здания  или  сооружения  по│

│сооружения                  │признаку  соответствия  его   технического│

│Исполнение           здания.│решения   климатическим     воздействиям и│

│Исполнение сооружения       │нагрузкам                                 │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│6.       Вид       мобильных│Классификационная   категория    мобильных│

│(инвентарных)   зданий   или│(инвентарных)  зданий  или   сооружений по│

│сооружений                  │признаку     сходства      функционального│

│                            │назначения                                │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│7.  Номенклатура   мобильных│Перечень     разновидностей      мобильных│

│(инвентарных)       зданий и│(инвентарных)    зданий    и    сооружений│

│сооружений                  │систематизированный   по   функциональному│

│Номенклатура зданий.        │назначению    с    указанием     основного│

│Номенклатура сооружений     │показателя                                │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│8.    Комплекс     мобильных│Совокупность    мобильных    (инвентарных)│

│(инвентарных) зданий и (или)│зданий и (или) сооружений, предназначенных│

│сооружений                  │для       выполнения       взаимосвязанных│

│Мобильный комплекс          │эксплуатационных задач                    │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│9.  База  проката  мобильных│Специализированная организация, в  функции│

│(инвентарных) зданий и (или)│которой входит  обеспечение  строительства│

│сооружений                  │мобильными (инвентарными зданиями и  (или)│

│База проката                │сооружениями,                   включая их│

│Ндп. Прокатная база. Контора│транспортирование, монтаж, эксплуатацию  и│

│проката                     │демонтаж                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│10.      Парк      мобильных│Совокупность    мобильных    (инвентарных)│

│(инвентарных)       зданий и│зданий и сооружений, которыми  располагает│

│сооружений                  │база проката                              │

│Парк зданий и сооружений    │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│11.     Набор      мобильных│Совокупность    мобильных    (инвентарных)│

│(инвентарных)       зданий и│зданий     и     сооружений     различного│

│сооружений                  │функционального   назначения,       типа и│

│                            │вместимости (мощности и др.),  необходимых│

│                            │для  обеспечения  нормальной  деятельности│

│                            │эксплуатирующей их организации            │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│12.    Комплект    мобильных│Совокупность    мобильных    (инвентарных)│

│(инвентарных)       зданий и│зданий  и  сооружений,     необходимых для│

│сооружений                  │организации строительной площадки         │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│        Конструкции мобильных (инвентарных) зданий и сооружений        │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│13. Блок-контейнер          │Объемный    элемент    полной    заводской│

│Ндп.  Контейнер.  Блок-бокс.│готовности.                               │

│Объемный блок               │Примечание. Объемный  элемент  может  быть│

│                            │замкнутым, незамкнутым, трансформируемым  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│14.   Собственная    ходовая│Транспортное  устройство,  предназначенное│

│часть             мобильного│для       передислокации        мобильного│

│(инвентарного)  здания   или│(инвентарного)   здания   или   сооружения│

│сооружения                  │контейнерного типа.                       │

│Ходовая часть               │Примечание.  Собственная   ходовая   часть│

│                            │может быть съемной или несъемной          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│15. Базовое изделие         │По ГОСТ 23945.1-80                        │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│16. Базовая конструкция     │По ГОСТ 23945.1-80                        │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│         Параметры мобильных (инвентарных) зданий и сооружений         │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│17. Основной      показатель│Параметр мобильного (инвентарного) здания,│

│функционального   назначения│сооружения или комплекса,  характеризующий│

│мобильного    (инвентарного)│его технологическую  функцию,  вместимость│

│здания,    сооружения    или│(технологическую емкость) или мощность.   │

│комплекса                   │Примечание.     Примерами      вместимости│

│Основной показатель         │(мощности)    зданий,       сооружений или│

│                            │комплекса  является  число   обслуживаемых│

│                            │людей, количество продукции, получаемой  в│

│                            │результате   технологического    процесса,│

│                            │объемы хранимой продукции и т.д.          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│18.          Оборачиваемость│Количество    передислокаций    мобильного│

│мобильного    (инвентарного)│(инвентарного)  здания,   сооружения   или│

│здания,    сооружения    или│комплекса за определенный календарный срок│

│комплекса                   │                                          │

│Оборачиваемость      здания,│                                          │

│сооружения или комплекса    │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│19.  Расчетный  срок  службы│Установленная  нормами   продолжительность│

│мобильного    (инвентарного)│эксплуатации   мобильного   (инвентарного)│

│здания или сооружения       │здания или сооружения, в течение  которого│

│                            │оно должно сохранять свои  потребительские│

│                            │качества                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│20.    Расчетные     условия│Система   усредненных    (унифицированных,│

│эксплуатации       мобильных│стандартизованных и т.п.) эксплуатационных│

│(инвентарных)   зданий   или│требований   к   мобильным   (инвентарным)│

│сооружений                  │зданиям или сооружениям  в  виде  значений│

│Расчетные            условия│показателей     нагрузок,     воздействий,│

│эксплуатации                │коэффициентов и др.                       │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│21. Срок  службы  мобильного│По ГОСТ 13377-75                          │

│(инвентарного)  здания   или│                                          │

│сооружения                  │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│22. Надежность              │По ГОСТ 13377-75                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│23. Предельное состояние    │По ГОСТ 13377-75                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│24. Наработка               │По ГОСТ 13377-75                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│25. Технический ресурс      │По ГОСТ 13377-75                          │

│Ресурс                      │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│26.     Класс     мобильного│По ГОСТ 23642-79                          │

│(инвентарного)  здания   или│                                          │

│сооружения                  │                                          │

│Класс здания или сооружения │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│27.      Вид      дисциплины│По ГОСТ 23642-79                          │

│восстановления (поддержания)│                                          │

│работоспособности мобильного│                                          │

│(инвентарного)  здания   или│                                          │

│сооружения                  │                                          │

│Дисциплина    восстановления│                                          │

│(поддержания)               │                                          │

│работоспособности           │                                          │

├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│        Применение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений         │

├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤

│28.  Применение   мобильного│Процесс,   охватывающий    передислокацию,│

│(инвентарного)       здания,│хранение, ремонт, монтаж,  эксплуатацию  и│

│сооружения или комплекса    │демонтаж мобильного (инвентарного) здания,│

│Применение           здания,│сооружения или комплекса                  │

│сооружения или комплекса    │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│29.           Передислокация│Перемещение   мобильного    (инвентарного)│

│мобильного    (инвентарного)│здания, сооружения или комплекса с помощью│

│здания,    сооружения    или│транспортных  средств   с   одного   места│

│комплекса                   │эксплуатации на другое                    │

│Передислокация       здания,│                                          │

│сооружения или комплекса    │                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│30.    Монтаж     мобильного│Сборка и соединение  плоских,   линейных и│

│(инвентарного)       здания,│объемных  элементов,  а  также  инженерных│

│сооружения или комплекса    │сетей здания,  сооружения  или  комплекса,│

│                            │установка  в   рабочее   (для     зданий и│

│                            │сооружений   контейнерного       типа) или│

│                            │проектное   (для   зданий   и   сооружений│

│                            │сборно-разборного   типа)      положение с│

│                            │закреплением конструкций и различного рода│

│                            │оборудования,  мебели,  размещение  здания│

│                            │или сооружения  на  опорах   (основании) с│

│                            │подключением  к  зданию   или   сооружению│

│                            │инженерного технологического оборудования,│

│                            │обеспечивающих подачу сырья, воды, пара  и│

│                            │энергии,    устройство        заземления и│

│                            │выполнение  других  работ,  обеспечивающих│

│                            │подготовку   и   эксплуатацию   мобильного│

│                            │(инвентарного)  здания,   сооружения   или│

│                            │комплекса                                 │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│31.   Демонтаж    мобильного│Процесс,   обратный   монтажу   мобильного│

│(инвентарного)       здания,│(инвентарного)  здания,   сооружения   или│

│сооружения или комплекса    │комплекса                                 │

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

# Алфавитный указатель

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│База проката                                                     │  9  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│База прокатная                                                   │  9  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│База проката мобильных (инвентарных) зданий                      │  9  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│База проката мобильных (инвентарных) сооружений                  │  9  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Блок-бокс                                                        │ 13  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Блок-контейнер                                                   │ 13  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Блок объемный                                                    │ 13  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Бытовка                                                          │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Вагон-дом                                                        │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Вагон-общежитие                                                  │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Вид  дисциплины  восстановления  (поддержания)  работоспособности│ 27  │

│мобильного (инвентарного) здания                                 │     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Вид  дисциплины  восстановления  (поддержания)  работоспособности│ 27  │

│сооружения                                                       │     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Вид мобильных (инвентарных) зданий                               │  6  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Вид мобильных (инвентарных) сооружений                           │  6  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Демонтаж мобильного (инвентарного) здания                        │ 31  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Демонтаж мобильного (инвентарного) комплекса                     │ 31  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Демонтаж мобильного (инвентарного) сооружения                    │ 31  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Дисциплина восстановления (поддержания) работоспособности        │ 27  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Дом передвижной                                                  │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Здание контейнерное                                              │  3  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Здание мобильное (инвентарное)                                   │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа                │  3  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа            │  4  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Здание сборно-разборное                                          │  4  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Изделие базовое                                                  │ 15  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Исполнение здания                                                │  5  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Исполнение мобильного (инвентарного) здания                      │  5  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Исполнение мобильного (инвентарного) сооружения                  │  5  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Исполнение сооружения                                            │  5  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Класс здания                                                     │ 26  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Класс мобильного (инвентарного) здания                           │ 26  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Класс мобильного (инвентарного) сооружения                       │ 26  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Класс сооружения                                                 │ 26  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Комплекс мобильный                                               │  8  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Комплекс мобильных (инвентарных) зданий                          │  8  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Комплекс мобильных (инвентарных) сооружений                      │  8  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Комплект мобильных (инвентарных) зданий                          │ 12  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Комплект мобильных (инвентарных) сооружений                      │ 12  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Конструкция базовая                                              │ 16  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Контейнер                                                        │ 13  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Контора проката                                                  │  9  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Монтаж мобильного (инвентарного) здания                          │ 30  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Монтаж мобильного (инвентарного) комплекса                       │ 30  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Монтаж мобильного (инвентарного) сооружения                      │ 30  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Набор мобильных (инвентарных) зданий                             │ 11  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Набор мобильных (инвентарных) сооружений                         │ 11  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Надежность                                                       │ 22  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Наработка                                                        │ 24  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Номенклатура зданий                                              │  7  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Номенклатура мобильных (инвентарных) зданий                      │  7  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Номенклатура мобильных (инвентарных) сооружений                  │  7  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Номенклатура сооружений                                          │  7  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Оборачиваемость здания                                           │ 18  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Оборачиваемость комплекса                                        │ 18  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Оборачиваемость сооружения                                       │ 18  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Оборачиваемость мобильного (инвентарного) здания                 │ 18  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Оборачиваемость мобильного (инвентарного) комплекса              │ 18  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Оборачиваемость мобильного (инвентарного) сооружения             │ 18  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Парк зданий                                                      │ 10  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Парк мобильных (инвентарных) зданий                              │ 10  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Парк мобильных (инвентарных) сооружений                          │ 10  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Парк сооружений                                                  │ 10  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Передислокация здания                                            │ 29  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Передислокация комплекса                                         │ 29  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Передислокация мобильного (инвентарного) здания                  │ 29  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Передислокация мобильного (инвентарного) комплекса               │ 29  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Передислокация мобильного (инвентарного) сооружения              │ 29  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Передислокация сооружения                                        │ 29  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Показатель основной                                              │ 17  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Показатель   функционального   назначения   основной   мобильного│ 17  │

│(инвентарного) здания                                            │     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Показатель   функционального   назначения   основной   мобильного│ 17  │

│(инвентарного) сооружения                                        │     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Помещение инвентарное                                            │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Применение здания                                                │ 28  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Применение комплекса                                             │ 28  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Применение мобильного (инвентарного) здания                      │ 28  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Применение мобильного (инвентарного) комплекса                   │ 28  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Применение мобильного (инвентарного) сооружения                  │ 28  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Применение сооружения                                            │ 28  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Ресурс                                                           │ 25  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Ресурс технический                                               │ 25  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Сооружение контейнерное                                          │  3  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Сооружение мобильное (инвентарное)                               │  1  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Сооружение мобильное (инвентарное) контейнерного типа            │  3  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Сооружение мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа        │  4  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Сооружение сборно-разборное                                      │  4  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Состояние предельное                                             │ 23  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Срок службы мобильного (инвентарного) здания                     │ 21  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Срок службы мобильного (инвентарного) сооружения                 │ 21  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Срок службы расчетный мобильного (инвентарного) здания           │ 19  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Срок службы расчетный мобильного (инвентарного) сооружения       │ 19  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Тип здания                                                       │  2  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Тип мобильного (инвентарного) здания                             │  2  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Тип мобильного (инвентарного) сооружения                         │  2  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Тип сооружения                                                   │  2  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Условия эксплуатации расчетные                                   │ 20  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Условия эксплуатации расчетные мобильных (инвентарных) зданий    │ 20  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Условия эксплуатации расчетные мобильных (инвентарных) сооружений│ 20  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Часть ходовая                                                    │ 14  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Часть ходовая собственная мобильного (инвентарного) здания       │ 14  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│Часть ходовая собственная мобильного (инвентарного) сооружения   │ 14  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘